## Slide 1
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
状态机实现按键消抖

## Slide 2
目 录
CONTENTS
1
按键消抖简介
2
状态机简介
3
按键消抖状态机设计
4
工程实现

## Slide 3
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
课程目标
  掌握按键消抖原理、方法
  掌握如何使用状态机
  掌握状态机的分类

## Slide 4
PART
按键消抖简介
01

## Slide 5
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
按键消抖简介
1

## Slide 6
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
按键消抖简介
1.1
机械按键
按键抖动
按键消抖
由于机械按键的物理特性，按键被按下的过程中，存在一段时间的抖动，同时在释放按键的过程中也存在抖动，这就导致在识别的时候可能检测为多次的按键按下，而通常检测到一次按键输入信号的状态为低电平，就可以确认按键被按下了，所以我们在使用按键时往往需要消抖，以确保按键被按下一次只检测到一次低电平。

## Slide 7
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
按键原理
1.2

## Slide 8
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
按键消抖方式
1.3
2、状态机方法：
将按键按下到释放的整个过程分为4个过程：按键按下抖动状态—按键按下保持低电平状态—按键释放状态—按键释放保持高电平状态。由此，可以把按键被按下的过程划分为4个状态，即空闲状态、按下状态、保持状态、释放状态。
1、延时方法：
一般机械按键在被按下和释放时，产生的抖动不会超过20ms，因此可以通过简单的延时来检测，即：当检测到按键输入的信号电平改变时，就延时20ms，然后再取此时按键输入的信号电平作为检测结果。

## Slide 9
PART
状态机简介
02

## Slide 10
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
状态机简介
2.1
硬件设计很讲究并行设计思想,虽然用Verilog 描述的电路大都是并行实现的,但是对于实际的工程应用,往往需要让硬件来实现一些具有一定顺序的工作,这就要用到状态机的思想。
什么是状态机呢?简单的说,就是通过不同的状态迁移来完成--些特定的顺序逻辑。硬件的并行性决定了用Verilog 描述的硬件实现(譬如不同的always语句)都是并行执行的,那么如果希望分多个时间完成一个任务,虽然可以用多个使能信号来衔接多个不同的模块,但是这样做会十分繁琐。状态机的提出就会大大简化这一工作。

## Slide 11
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
状态机简介
2.1
在现实中，有许多事情可以用有限个状态来表达，比如红绿灯、电话机等等。
有限状态机FSM思想广泛应用于硬件控制电路设计，也是软件上常用的一种处理方法(软件上称为FSM--有限消息机)。它把复杂的控制逻辑分解成有限个稳定状态，在每个状态上判断事件，变连续处理为离散数字处理，符合计算机的工作特点。
同时，因为有限状态机具有有限个状态，所以可以在实际的工程上实现。但这并不意味着其只能进行有限次的处理，相反，有限状态机是闭环系统，有限无穷，可以用有限的状态，处理无穷的事务。

## Slide 12
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
有限状态机-例
2.2
红绿灯
  红绿灯运作的原理相当简单，从一开始绿灯，经过一段时间后，将变为黄灯，再隔一会儿，就会变成红灯了，如此不断反复。其FSM如下：

## Slide 13
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
状态机分类
2.4
摩尔型状态机：
摩尔状态机的输出仅仅依赖于当前状态，而与输入条件无关。
米勒型状态机：
米勒型状态机的输出不仅依赖于当前状态，还取决于该状态的输入条件。
Notes: 由于摩尔型状态机的输出来自组合逻辑，可能会产生毛刺，从而产生不利的影响；
而米勒型状态机由于输入与输出有关，且输出也是组合逻辑，输出时序不佳，限制了系统的工作频率；
更好的方法时把摩尔型状态机和米勒型状态机混合起来使用，也即输出既和状态有关又与输入有关，采用时序逻辑输出。

## Slide 14
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
状态机分类
2.4
寄存器型输出：具有更好的时序性能。
注意：一个健壮的状态机应当具备初始化状态或默认状态；即芯片上电或复位之后，状态机能够自动将所有判断条件复位，并进入初始状态。
大多数FPGA都有GSR（全局复位信号），当FPGA上电后，GSR有效，对所有寄存器、RAM等单元复位/置位。
寄存器输出型状态机

## Slide 15
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
状态机编码方法
2.5
状态机编码方法：独热码编码、自然二进制编码、格雷码编码
 | 独热码编码 | 自然二进制编码 | 格雷码编码
优点 | 状态译码的组合逻辑较少； 适用于大型状态机； 不容易产生毛刺； | 需要的触发器个数较少； 适用于小型状态机； | 相邻状态之间只变1bit，编码密度高； 需要的触发器个数较少； 适用于小型状态机；
缺点 | 需要的触发器个数较多 | 状态译码需要较多的组合逻辑； 容易产生毛刺； | 状态译码需要较多的组合逻辑；
Notes: FPGA提供的触发器资源比组合逻辑资源多，所以使用独热码编码较好，节省组合逻辑资源，简化了比较逻辑，状态译码方便。

## Slide 16
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
状态机描述方式
2.6
状态机描述方法：一段式、二段式、三段式
一段式状态机：所有的状态变化以及输出变化都写在一个always块中。在该always块中既描述状态的同步转移，又描述状态的输入条件和输出。
两段式状态机：用两个always块来描述状态机。其中一个模块采用同步时序逻辑描述状态转移，另一个模块采用组合逻辑判断状态转移条件。它需要两个状态——现态和次态，然后通过现态和次态的转换来实现时序逻辑。输出采用组合逻辑。
三段式状态机：用三个always块来描述状态机。其中一个模块采用同步时序逻辑描述状态转移，另一个模块采用组合逻辑判断状态转移条件（注意和两段式的区别）。第三个模块描述状态的输出（既可以用组合逻辑也可以用时序逻辑）。
Notes: FPGA提供的触发器资源比组合逻辑资源多，所以使用独热码编码较好，节省组合逻辑资源，简化了比较逻辑，状态译码方便。

## Slide 17
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
状态机描述方式-参数定义
2.6
Notes: FPGA提供的触发器资源比组合逻辑资源多，所以使用独热码编码较好，节省组合逻辑资源，简化了比较逻辑，状态译码方便。

## Slide 18
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
状态机描述方式-一段式
2.6
Notes: FPGA提供的触发器资源比组合逻辑资源多，所以使用独热码编码较好，节省组合逻辑资源，简化了比较逻辑，状态译码方便。

## Slide 19
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
状态机描述方式-二段式
2.6
Notes: FPGA提供的触发器资源比组合逻辑资源多，所以使用独热码编码较好，节省组合逻辑资源，简化了比较逻辑，状态译码方便。

## Slide 20
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
状态机描述方式-三段式
2.6
Notes: FPGA提供的触发器资源比组合逻辑资源多，所以使用独热码编码较好，节省组合逻辑资源，简化了比较逻辑，状态译码方便。

## Slide 21
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
状态机描述方式-对比
2.6
 | 一段式 | 两段式 | 三段式
推荐等级 | 不推荐 | 推荐 | 最优推荐
代码简洁程度 | 冗长 | 最简洁 | 简洁
always块个数 | 1 | 2 | 3（甚至更多）
是否利于时序约束 | 不利于 | 利于 | 利于
是否利于综合、布局布线 | 不利于 | 利于 | 利于
可靠性与可维护度 | 低 | 高 | 最高
代码风格 | 比较随意 | 格式化、规范 | 格式化、规范
总结：推荐使用独热码编码方式与三段式描述方式设计状态机。
Notes: FPGA提供的触发器资源比组合逻辑资源多，所以使用独热码编码较好，节省组合逻辑资源，简化了比较逻辑，状态译码方便。

## Slide 22
PART
按键消抖状态机设计
03

## Slide 23
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
按键消抖状态机设计
3.1
状态机设计步骤：
1、根据具体的设计原则，确定采用状态机类型：摩尔型状态机还是米勒型状态机
2、分析设计要求，列出状态机的状态，并对每一个状态进行编码
3、根据状态转移关系和输出函数，画出状态图
4、根据所画状态图，采用硬件描述语言对状态机进行描述
Notes: FPGA提供的触发器资源比组合逻辑资源多，所以使用独热码编码较好，节省组合逻辑资源，简化了比较逻辑，状态译码方便。

## Slide 24
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
状态机定义
3.2
IDLE:空闲状态，按键释放/未按下时保持高电平的状态；
FILETER_DOWN：按键按下抖动状态；
HOLD_DOWN：按键按下保持低电平状态；
FILETER_UP：按键释放抖动状态。
Notes: FPGA提供的触发器资源比组合逻辑资源多，所以使用独热码编码较好，节省组合逻辑资源，简化了比较逻辑，状态译码方便。

## Slide 25
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
消抖逻辑
3.2
Notes: 编程的中心思想：
（1）初始化后进入IDLE状态。
（2）进入IDLE状态后如果检测到下降沿则进入FILTER0状态，同时开始计数。
如果在20ms内没有抖动（检测到上升沿）就进入DOWN状态。否则（出现抖动）返回FILTER0状态，并且计时器清0重新计数，继续等待边沿，重复上述操作。
进入DOWN状态后如果检测到上升沿，就进入FILTER1状态，同时开始计数。
如果在20ms内没有抖动（检测到下降沿）就返回IDLE状态。否则（出现抖动）返回DOWN状态，并且计时器清0重新计数，继续等待边沿，重复上述操作。

## Slide 26
PART
工程实现
04

## Slide 27
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
工程实现-系统模块划分
3.1
按键消抖
clk
rst_n
key_0
key_1
key0_press
key1_press
LED控制
Notes: FPGA提供的触发器资源比组合逻辑资源多，所以使用独热码编码较好，节省组合逻辑资源，简化了比较逻辑，状态译码方便。

## Slide 28
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
工程实现-代码设计
3.1
状态机实现按键消抖
计时
边沿检测
状态机
Notes: FPGA提供的触发器资源比组合逻辑资源多，所以使用独热码编码较好，节省组合逻辑资源，简化了比较逻辑，状态译码方便。

## Slide 29
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
实验结果
3.2
模拟按键按下以及释放的抖动状态
Notes: FPGA提供的触发器资源比组合逻辑资源多，所以使用独热码编码较好，节省组合逻辑资源，简化了比较逻辑，状态译码方便。

## Slide 30
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CD13A772EDE6F53528E69C5E9D25D472BDE10ED2E098947D65F27977D4F705C1FD4E05B93AC973C3A05509AF0DFFB6A805B38B5F304DD5A8D4
实验结果
3.2
Notes: FPGA提供的触发器资源比组合逻辑资源多，所以使用独热码编码较好，节省组合逻辑资源，简化了比较逻辑，状态译码方便。

## Slide 31
北京海云捷迅科技有限公司
解云惑 · 简为道
www.awcloud.com
Thank You